DSEST

Département de santé environnementale et santé au travail

Faculté de médecine

Étude de l’exposition professionnelle aux vapeurs de solvants

à partir des mélanges aqueux

# Text boxes

Rencontres Scientifiques

Conférencière: Fatim Diallo, Étudiante à la maîtrise avec travail dirigé

Directeur : Michel Gérin, Professeur au département

Résumé : Les nettoyants aqueux sont des préparations à base d’eau contenant des ingrédients destinés à améliorer la capacité de nettoyage de l’eau. Ils peuvent contenir jusqu`à 10 % en volume en solvants organiques. Ces produits sont actuellement utilisés dans un certain nombre d’applications industrielles et peuvent offrir des performances meilleures ou comparables aux systèmes nettoyants à base de solvants. L’objectif de ce travail est de documenter l’exposition professionnelle aux solvants contenus dans les mélanges aqueux par 1) une revue de la littérature et 2) une évaluation basée sur les propriétés physico-chimiques des solvants en utilisant 3 lois gouvernant la volatilité des mélanges : la loi de Raoult, la loi de Raoult corrigée par le coefficient d’activité et la loi de Henry. Peu de données sur l’exposition professionnelle aux solvants contenus dans les nettoyants aqueux ont été trouvés dans la littérature. Concernant l’évaluation à partir des paramètres physico-chimiques, les résultats obtenus montrent d’importantes différences dans les concentrations de vapeur saturante (CVS) des solvants dépendamment de leur solubilité et de leur concentration dans l’eau. Les solvants très peu hydrosolubles (p.ex. le xylène) lorsque présents à très faibles proportions dans le mélange aqueux pouvaient atteindre des CVS proches de celles des substances pures contrairement aux solvants hydrosolubles (p.ex. le méthanol).

Date : Mercredi, le 4 avril 2007 Heure: de 12 h à 13h Salle : 4113